## Slide 1: QWOP 游戏简介与研究任务
基于深度强化学习的运动控制与策略优化
四键控制双腿
Q / W / O / P 组成 16 类动作
目标：稳定完成百米
在原生计分规则下缩短完赛用时
难点：全身连续协调
平衡、推进与越栏需要连续配合
原版 QWOP 游戏示意，图中数值不代表本项目成绩
Lionel_Zhao 课堂项目汇报
Notes: 建议讲述时间：60秒。
本次汇报介绍基于深度强化学习的 QWOP 百米运动控制研究。QWOP 通过 Q、W、O、P 四个按键控制腿部，动作需要连续协调，单帧的失误可能改变之后的身体状态并导致摔倒。我们研究的目标是在原生规则下稳定完成百米，同时缩短正式完赛用时。模型读取物理环境中的身体和任务状态，并通过按键组合控制运动。图片是原版 QWOP 的画面示意，便于解释玩法，图中的距离不是本项目训练成绩。这个游戏适合作为强化学习课程项目，因为它同时涉及平衡、探索以及较长时间跨度的动作协调。接下来先说明开源项目已经提供的基础，再说明本地 PPO 训练和专家模仿的具体工作。
来源：
https://github.com/LYiHub/QWOP_rl_training_public
https://thecreativeindependent.com/people/bennett-foddy-on-the-pitfalls-of-perfectionism/
游戏图片原始来源：https://s3.amazonaws.com/tci-assets/uploads/bennett-pic.jpg
本地图片：presentation/qwop_class_report_20261013/assets/qwop-original.jpg

## Slide 2: 开源项目提供的训练基础
复用作者架构，在任务奖励与策略学习上开展实验
工作层次 | 开源项目已提供 | 本地完成的工作
仿真环境 | 原生物理后端、Python 接口 百米、跨栏与跳远任务 | Windows 11 / PyTorch / CUDA 跑通训练、重置和模型加载
训练算法 | PPO、Actor / Critic、GAE 并行采样与策略蒸馏 | 奖励迭代、历史状态与探索 PPO 微调及局部参数搜索
实验工具 | 训练日志与 checkpoint 评估、模型加载及回放导出 | 公开回放采集与行为克隆 原生闭环验证及结果归档
项目来源：LYiHub / QWOP_rl_training_public
保留作者的 PPO、采样、日志与模型保存流程
Notes: 建议讲述时间：75秒。
本项目以 LYiHub 的 QWOP_rl_training_public 为基础。作者提供了 C++ 训练封装、原生物理后端、Python 接口以及多个任务，已有 PPO、Actor/Critic、GAE、并行采样、训练日志、checkpoint 和回放导出。因此本地工作重点是复用这些基础并开展可验证的实验。首先在 Windows 11 配置并验证 PyTorch/CUDA 训练环境，检查最小训练、reset 和模型保存加载。然后调整任务奖励、增加历史状态和角速度信息，尝试探索与局部策略参数搜索。最后根据公开专家动作回放实现行为克隆，并继续进行 PPO 微调。原仓库还提供策略蒸馏，但它需要教师模型和 logits；公开影子只有动作序列，所以新增了从回放采集状态动作样本的训练入口，复用了原来的 ActorCritic、帧堆叠、日志和 checkpoint。我们没有将作者已有的仿真或 PPO 实现作为本地原创。
来源：
https://github.com/LYiHub/QWOP_rl_training_public
QWOP_rl_training_public/README.md
QWOP_rl_training_public/scripts/train_ppo.py
QWOP_rl_training_public/docs/shadow-imitation-pilot.md

## Slide 3: PPO 强化学习训练流程
通过环境交互采样，再用价值估计更新动作策略
身体状态
68 维 × 32 帧
Actor 策略网络
两层 256，输出 16 类
原生环境执行
奖励、新状态、终止
Rollout 数据采集
并行环境的连续交互
Critic 与 GAE 估计优势
PPO 裁剪目标更新策略
按键动作
新一轮采样
Actor 决定怎样动作，Critic 评估长期回报
GAE 分配动作优势，PPO 限制单次策略变化，训练后保存 checkpoint
Notes: 建议讲述时间：135秒。
这一页说明 PPO 如何训练。第一步，环境返回 68 维身体与任务观测，后期策略堆叠 32 帧，形成 2176 维输入，使网络能够利用运动历史。主要 Actor 网络包含两层各 256 个神经元，并有角速度特征分支。Actor 输出 16 种按键组合的概率，训练时按概率采样，确定性评测时选最大概率动作。第二步，原生环境执行动作，得到新的状态、奖励和终止标志。第三步，多个并行环境采集一段 rollout，记录观测、动作概率、奖励及价值估计。这是 PPO 的在策略数据，不是经验回放池。第四步，Critic 估计长期回报，GAE 结合奖励和价值变化计算优势，告诉 Actor 哪些动作比预期更好。第五步，用 PPO 的裁剪目标限制策略更新幅度，更新网络后继续采样。网络结构和超参数在实验阶段有所变化，本页展示后期主要策略，而不是宣称每轮都采用相同配置。独立 Critic 用于后续保护已学步态的试验，基础闭环仍沿用作者架构。
来源：
QWOP_rl_training_public/scripts/train_ppo.py
QWOP_rl_training_public/configs
QWOP_rl_training_public/docs/bottleneck-followup-training.md
QWOP_rl_training_public/docs/shadow-imitation-pilot.md

## Slide 4: 自主训练与策略优化结果
起步探索阶段：平均回合回报
Chart: 本轮 PPO 更新数
纯 PPO 最好候选
45.400 秒
局部参数搜索后
44.933 秒
均通过原生环境完赛验证
真实 v33 单次续训，20 个记录点滚动均值
调整进度、低姿态与完赛反馈，结合历史状态和起步探索
RND 对照未刷新最快成绩，固定姿态偏好仍需实验检验
Notes: 建议讲述时间：150秒。
左侧是 v33 起步探索阶段一次真实 PPO 续训的平均回合回报，来自 TensorBoard 记录。横轴为这一轮的 PPO 更新编号，纵轴是回合回报的 20 个记录点滚动均值。曲线仍有波动，不能据此宣称训练完全收敛。不同奖励版本的回报不能直接比较，因此这里只画同一次固定奖励配置的曲线。
本地自主路线先处理低姿态运动，再尝试姿态、速度、历史状态、起步及越栏反馈和探索。没有原生膝盖触地标志，低姿态采用躯干高度代理，也没有直接测量身体重心。固定前倾五度、压低上下运动等偏好属于待检验假设，专家轨迹审计表明它们可能与最快完赛目标冲突。RND 使用预测误差提供新颖性奖励，但已完成的匹配实验没有刷新最快成绩。
成绩必须准确区分：经过原生验证的纯 PPO 候选最快是 v33 的 45.400 秒。44.933334 秒则来自已有 44.966667 秒模型第二隐藏层偏置的小范围参数搜索，重新加载后可复现。它属于 PPO 训练加局部参数搜索的自主优化结果，不能标成纯 PPO 单独获得。两项均为模拟游戏时间，不是电脑运行耗时。我们保留原物理和正式计分规则。
曲线来源：verification/project_report/events_data.json，run=ppo_phase_v33_effective_explore，series=charts/episode_return_mean。每次更新128环境×256步，起始global_step=348143616。
成绩来源：QWOP_rl_training_public/docs/bottleneck-followup-training.md
RND来源：QWOP_rl_training_public/docs/task-reward-rnd-experiment.md

## Slide 5: 专家模仿的实现与结果
公开 XYF 回放
991 帧按键动作
原生重放采样
状态与动作对齐
行为克隆训练
交叉熵更新 Actor
闭环验证
实时观测决定动作
固定初态下的确定性百米用时
Chart: 
| 自主优化 | 专家模仿
百米用时（秒） | 44.9333 | 33.0333
33.033 秒
1000 轮行为克隆后完成百米
固定初态确定性复测：16 / 16 成功
自主优化含 PPO 后的局部参数搜索
公开专家示范的本地复现，后续 PPO 微调尚未突破该时间
Notes: 建议讲述时间：150秒。
自主优化遇到瓶颈后，我们引入公开的 XYF 专家影子。影子文件包含 991 帧按键动作。先在原生环境中重放并验证，再在每次动作执行前采集当前观测，将其与专家动作配对，得到 991 条状态动作样本，每条输入为32×68=2176维。确认物理等价后再合并冗余按键标签。以原有跑步模型初始化 Actor，使用交叉熵行为克隆，Adam 学习率1e-4，batch256，训练1000轮，动作监督阶段冻结独立 Critic。推理阶段模型读取实时观测并选择动作，没有按时间查找专家动作表。
闭环验证是关键。900轮时，专家状态上的动作准确率已达99.899%，但实际执行仍在52米失败。1000轮时准确率达到100%，策略才完成原生百米，正式时间33.033333秒。这说明分类准确率不能替代环境中的闭环测试。图中44.933与33.033均为固定初态下的确定性完赛时间，前者包含参数搜索。原始 BC 模型固定初态确定性重复16次均成功，但直接按其原始概率采样为0/64成功，说明轨迹外恢复能力不足。后续 PPO 微调、Actor 解冻与时间奖励试验仍未获得快于33.033秒的有效成绩。因此这里的成果是本地神经网络复现外部专家策略，并非独立发现或打破专家纪录。
来源：QWOP_rl_training_public/docs/shadow-imitation-pilot.md
verification/shadow_audit/imitation_pilot.json
verification/shadow_audit/student_deterministic16.json
verification/shadow_audit/student_stochastic64.json
QWOP_rl_training_public/docs/classic-speed-signal-20261015.md
公开示范来源：https://run.lyihub.com/，下载时署名XYF，不声明其为当前实时纪录。